## Полотенца мягкие

Предназначены для удержания при подъеме, перемещении и укладки в траншею изолированного трубопровода методом периодического перехвата, а также труб и секций длиной до 36 м при сварке трубопровода “в нитку”.

| Характеристики: |
| --- |
| Марка | ПМ 322 Р | ПМ 524 Р | ПМ 824 Р | ПМ 1023 Р, ПМ 1023 Р1 | ПМ 1428 Р |
| Грузоподъемность, кг | 8000 | 16000 | 25000 | 32000 | 60000 |
| Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | 89 - 325 | 377 - 530 | 630 - 820 | 1020 | 1220 - 1420 |
| Количество лент, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| *Материал лент | Ткань ТК-200 или полиэфирная ткань |
| Габаритные размеры ленты, мм - длина - ширина - толщина | 1800 200 10 | 2450 400 10 | 3300 600 10 | 5100 400 10 | 5100 400 10 |
| Масса, не более, кг | 25 | 58 | 117 | 155/230 | 560 |

*Комплектация определяется заказчиком.