## Подвески троллейные

Подвески троллейные

Предназначены для подъема, удержания и перемещения при укладке изолированных трубопроводов в траншею на строительстве магистральных трубопроводов.

| Характеристики: |
| --- |
| Марка | ТПМ 221, 221П | ТПП 322 | ТПМ 421, 421П | ТПМ 631, 631П | ТПП 631, 631М |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 6300 | 6300 | 12500 | 12500 |
| Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | 57 - 219 | 89 - 325 | 219 - 426 | 426 - 630 | 219 - 630 |
| Количество катков, шт. | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| Материал покрытия катков | резина, полиуретан | полиуретан | резина, полиуретан | резина, полиуретан | полиуретан без покрыт. |
| Количество боковых роликов, шт. | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 630х515х850 | 900х1060х1100 | 1100х1100х1400 | 2500х1100х1550 | 1114х1360х1550 |
| Масса, не более, кг | 125 | 355 | 490 | 1085 | 665 |

| Марка | ТПП 821, 821 м | ТПА 1021 | ТПП 1021 м | ТПП 1421, 1421 м | ТПП 1423 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 20000 | 32000 | 32000 | 63000 | 60000 |
| Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | 720 - 820 | 1016 - 1067 | 1020 | 1220 - 1420 | 1220 - 1420 |
| Количество катков, шт. | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Материал покрытия катков | полиуретан без покрытия | авиашина | с металлическими катками | полиуретан без покрытия | авиашина 600х200 |
| Количество боковых роликов, шт. | 4 | 4 | — | — | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 1314х1500х1900 | 1650х1900х2500 | 2120х1720х2150 | 2120х2034х2630 | 3500х2350х2985 |
| Масса, не более, кг | 780 | 1200 | 1155 | 1400 | 2750 |

Подвески троллейные роликоканатные

Предназначены для подъема и поддержания действующих магистральных трубопроводов в траншее при капитальном ремонте без остановки перекачки, а также при строительстве новых магистральных трубопроводов. (Конструкция разработана “ИПТЭР”, г. Уфа.)

| Марка | РТП-325 РС | РТП-377 РС | РТП-529 РС-М | РТП-720 РС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 10000 | 12500 | 15000 | 35000 |
| Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | 219 - 325 | 325 - 377 | 508 - 529 | 720 - 820 |
| Количество катков, шт. | 8 | 8 | 12 | 16 |
| Количество охватывающих ветвей, шт. | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Диаметр катков, мм | 170 | 170 | 200 | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 700х660х1100 | 820х700х930 | 900х930х1320 | 1450х1225х1700 |
| Масса, не более, кг | 220 | 250 | 390 | 800 |

| Марка | РТП -1020 РС | РТП -1220 РС | РТП -1420 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 50000 | 60000 | 60000 |
| Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | 1020 | 1020 - 1220 | 1420 |
| Количество катков, шт. | 24 | 24 | 24 |
| Количество охватывающих ветвей, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр катков, мм | 250 | 250 | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х1520х2120 | 2500х2000х3000 | 2100х1840х2950 |
| Масса, не более, кг | 1600 | 2150 | 2285 |