## Траверсы

Траверсы

Предназначены для погрузки стальных труб в железнодорожные полувагоны и на платформы, их разгрузки, складирования и погрузки на трубовозы при помощи автокранов, а также для разгрузки труб с трубовозов и их штабелирования на трубосварочных базах с помощью трубоукладчиков.

| Характеристики: |
| --- |
| Марка | ТРВ 61 | ТРВ 182 | ТРВ 162 | ТРВ 81-ПМ |
| Грузоподъемность, кг | 6000 | 18000 | 16000 | 8000 |
| Диаметр поднимаемого трубопровода, мм | 377 - 820 | 1020-1420 | 1420 | 1020 |
| Длина поднимаемого трубопровода, мм | 8 - 12 | 8 - 12 | 10 - 18,6 | 12 - 36 |
| Максимальная толщина стенки поднимаемых труб, мм | 12 | 21*/32** | 16 - 25 | 21 |
| Габаритные размеры, мм | 9116х520х450 | 9900х550х606 | 12400х550х710 | 5000х400х600 |
| Масса, не более, кг | 945 | 1530 | 2090 | 700 |

* строп двухветвевой
** строп одноветвевой

Траверса ТРВ-УБО-10

Предназначена для укладки в траншею утяжелителей УБО, а также для погрузо- разгрузочных работ при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.

| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| --- | --- |
| Диаметр балластируемого трубопровода, мм | 325 - 1420 |
| Габаритные размеры,мм | 2400 х 500 х 600 |
| Масса, не более, кг | 300 |